ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УГЛЕМЕТАН СЕРВИС»

Описание программного обеспечения

«EGGE - цифровая платформа для

оценки выбросов парниковых газов»

Кемерово – 2022

1.	О программе «EGGE – цифровая платформа для оценки выбросов парниковых газов угледобывающих предприятий»	4

1.1.	Общие сведения	4

1.2.	Системные требования	5

1.3.	Порядок работы с программой	5

2.	Работа с программой	6

2.1	Установка	6

2.2	Начало работы	6

2.3.    Авторизация	6

2.4.    Регистрация	7

2.5.    Главное меню	8

2.6.1.    Добавление проекта	9

2.6.2.    Удаление, Редактирование проекта	10

2.6.3.    Удаленные проекты	11

2.6.4.    Снятие с удаления	13

2.6.5.    Безвозвратное удаление	13

1.	Модуль «Расчет выбросов»	14

3.1.    Ключевые объекты	14

3.1.1.    Добавление ключевого объекта	14

3.2.    Добавление источника выбросов	15

3.2.1.    Добавление исходных данных для источника выбросов	17

3.3.    Добавление расчета	18

3.4.    Добавление отчета	19

3.5.    Расчет выбросов ПГ от стационарного сжигания	19

3.6.    Расчет выбросов ПГ от потребления электрической энергии	24

3.7.    Расчет выбросов ПГ от потребления тепловой энергии	29

3.8.    Расчет фугитивных выбросов ПГ	33

3.9.    Расчет выбросов ПГ от мобильного сжигания	37

3.10.    Формирование отчета	40

3.11.    Формирование отчета сразу в xlsx	44

3.12.    Формирование кадастра	46

3.13.    Анализ данных	48

3.14.    Справочники	49

3.15.    Правое боковое меню	49

4. Модуль «Дегазационная сеть»	52

4.1.    Графический редактор дегазационной сети	52

# О программе «EGGE – цифровая платформа для оценки выбросов парниковых газов угледобывающих предприятий»

## Общие сведения

# Программа «EGGE – цифровая платформа для оценки выбросов парниковых газов угледобывающих предприятий» предназначена для расчета и оценки объемов выбросов парниковых газов на угледобывающих предприятиях.

# Платформа выполняет расчёт и анализ объемов выбросов парниковых газов по следующим категориям выбросов:

# Энергетика.

# Для угледобывающих предприятий платформа выполняет расчёт и анализ объемов выбросов парниковых газов от основных источников выбросов:

# Стационарное сжигание топлив;

# Сжигание в факелах;

# Фугитивные выбросы;

# Сжигание топлива транспортом;

# Потребление электрической энергии;

# Потребление тепловой энергии;

# Программа основана на следующих методических документах:

# Распоряжение Правительства РФ № 716-р от 22.04.2015 г. «Об утверждении Концепции формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов РФ»;

# Распоряжение Минприроды РФ № 20-р от 30.06.2017 г. «Об утверждении методических указаний по количественному определению объема поглощения парниковых газов»;

- Приказ Минприроды РФ № 300 от 30.06.2015 г. «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в РФ»;

## Системные требования

# Операционная система Windows 10 и выше;

# Процессор: Intel Dual Core 2,80 GHz и выше;

# Оперативная память 2 GB RAM и более;

# Свободное дисковое пространство 300 МВ

# Подключение к сети интернет.

# В программе предусмотрено создание отчетов, которые создаются в формате xlsx и могут быть просмотрены программой Microsoft Excel или OpenOffice Calc. Для полноценной работы с программой необходимо наличие одного из данных продуктов на компьютере.

## Порядок работы с программой

Для запуска программы необходимо выполнить двойной клик мыши на ярлык с наименованием «EGGE - цифровая платформа для оценки выбросов парниковых газов», который расположен на вашем рабочем столе. После запуска программы вам необходимо будет авторизироваться https://uglemetan.ru/egge-czifrovaya-platforma-dlya-oczenki-vybrosov-parnikovyh-gazov/ в платформе, если вы не зарегистрировались, или зарегистрироваться, если вы не регистрировались в платформе.

Порядок работы с программой:

# Выполнить авторизацию/регистрацию в платформе;

# При необходимости перейдите во вкладку «Настройки» и измените количество знаков после запятой;

# Выбрать модуль расчета выбросов;

# Добавить новый проект или выбрать существующий;

# При необходимости просмотреть имеющийся справочники во вкладке «Справочники»;

# Добавить ключевые объекты во вкладке «Ключевые объекты»;

# Добавить источники выбросов во вкладке «Источники выбросов»;

# Добавить расчет во вкладке «Расчет»;

# Выполнить расчет;

# Добавить отчет;

# Сформировать отчет;

# При необходимости сохраните полученный отчет.

# Если имеется два и более сформированных отчета можно просмотреть анализ данных во вкладке «Анализ данных».

# Работа с программой

## Установка

- Скачать дистрибутив программы по предоставленной ссылке после подписания договора.

- Произвести установку посредством запуска ранее скаченного дистрибутива, после чего программа автоматически установится на Ваш компьютер и появится ярлык на рабочем столе.

## Начало работы

- Вставить usb-ключ в разъем usb. (usb-ключ необходим для защиты от несанкционированного входа и предоставляется после подписания договора)

- Запустить ярлык на рабочем столе.

- Авторизоваться при помощи предоставленного логина и пароля или созданных при регистрации в цифровой платформе.

## 2.3.    Авторизация

Представляет из себя окно для подтверждения доступа к функционалу платформы. В нем вводятся данные зарегистрированного пользователя: логин и пароль.

Рисунок 2.1 – Окно «Авторизация»

## 2.4.    Регистрация

Если пользователь еще не зарегистрирован предоставляется возможность зарегистрироваться по нажатия на кнопку «Зарегистрироваться».

Представляет из себя окно для регистрации нового пользователя с возможностью доступа к функционалу платформы. В нем вводятся данные нового пользователя для регистрации в системе.

Рисунок 2.2 – Окно «Регистрация»

## 2.5.    Главное меню

Представляет из себя окно, в котором происходит выбор модуля для работы в платформе. Также он предоставляет список всех проектов пользователя в том или ином модуле. В данном окне происходит управление проектами пользователя.

Главное окно содержит в себе:

- Область заголовка – отображают логотип системы, название системы;

- Верхнее меню – содержит ссылки на различные функции платформы;

- Левое боковое меню – отображает доступные действия;

- Рабочая область – отображает информацию в соответствии с последними действиями пользователя;

- Правое боковое меню – содержит вспомогательные инструменты.

Рисунок 2.3 – Рабочее окно программы

## 2.6.1.    Добавление проекта

Для создания нового проекта необходимо нажать на кнопку «Добавить» после чего откроется диалоговое окно «Создание проекта», в котором указывается название создаваемого проекта в поле «Название».

Рисунок 2.4 – Окно «Создание проекта»

Нажатие на кнопку «ОК» приведет к созданию проекта с введённым названием, и он поместится в список активных проектов. А нажатие на кнопки «Отмена» и «Х» приведет к закрытию данного окна.

Рисунок 2.5 – Добавление проекта в список активных проектов

## 2.6.2.    Удаление, Редактирование проекта

Для удаления или редактирования проекта из списка активных проектов следует отметить его в первом столбце таблицы нажатием на пустой квадрат.

Рисунок 2.6 – Выделение проекта

После чего необходимо навести курсор на кнопку «Действия», где в выпадающем меню выбрать, желаемое действие над проектом.

Рисунок 2.7 – Выпадающее меню «Действия»

При выборе «Пометить на удаление» проект переместиться из списка активных проектов в список удаленные проекты.

Редактирование проекта происходит при выборе пункта «Редактировать», после чего открывается новое окно «Редактирование проекта», где изменяются при необходимости интересующие данные. После изменения данные необходимо нажать кнопку «ОК» и изменения будут применены.

Рисунок 2.8 – Окно «Редактирование проекта»

## 2.6.3.    Удаленные проекты

Для перехода в список удаленных проектов необходимо нажать на кнопку «Удаленные».

Рисунок 2.9 – Переход в список удаленных проектов

Рисунок 2.10 – Окно «Удаленные»

В данном окне отображаются проекты отмеченные на удаление, но еще неудаленные безвозвратно. Данные проекты можно удалить безвозвратно или вернуть обратно в список активных проектов.

## 2.6.4.    Снятие с удаления

Чтобы вернуть проект в список активных, необходимо отметить его в первом столбце таблицы нажатием на пустой квадрат и навести курсор на кнопку «Действия», после чего выбрать в выпадающем меню пункт «Снять отметку на удаление».

Рисунок 2.11 – Перенос проекта в список активные

## 2.6.5.    Безвозвратное удаление

Для безвозвратного удаления проекта необходимо отметить его в первом столбце таблицы нажатием на пустой квадрат и нажать на кнопку «Удалить отмеченные».

Рисунок 2.12 – Выделение проекта

# Модуль «Расчет выбросов»

Представляет из себя модуль, в котором происходит расчет и анализ выбросов парниковых газов.

Чтобы начать работу с данным модулем необходимо добавить новый проект [2.4] и нажать на название добавленного проекта. После чего откроется модуль «Расчет выбросов».

## 3.1.    Ключевые объекты

Представляет из себя окно, в котором происходит управление ключевыми объектами и отображение всех активных объектов.

В роли ключевого объекта выступает объект, содержащий в себе несколько источников выбросов. Например, в виде ключевого объекта может выступать шахта, а источники выбросов — это котельные, автомобили и т.д.

Рисунок 3.1 – Окно «Ключевые объекты»

## 3.1.1.    Добавление ключевого объекта

Для создания нового ключевого объекта, необходимо нажать на кнопку «Добавить», в открывшемся новом окне «Создание ключевого объекта» заполнить все поля и нажать кнопку «ОК». После чего объект поместиться в список. Удаление и редактирование происходит по аналогии с проектом [2.3.2].

Рисунок 3.2 – Окно «Создание ключевого объекта»

## 3.2.    Добавление источника выбросов

Данное действие можно выполнить 2 разными путями:

- Через ключевой объект во вкладке «Ключевые объекты»;

- Через вкладку «Источники выбросов».

При добавлении через ключевой объект необходимо нажать на название желаемого объекта, после чего откроется окно для работы с источниками выбросов. Добавление происходит, как и в остальных разделах программы [3.1]. При открытии окна «Добавление источника выбросов», необходимо ввести:

- «Наименование» источника выбросов;

- Выбрать «Тип справочника» из выпадающего меню;

- Выбрать при необходимости ключевой объект, к которому относится данный источник выбросов.

«Тип справочников» — это категория представляет из себя список методик для расчета выбросов ПГ.

Рисунок 3.3 – Типы справочников

Рисунок 3.4 – Отображение источников выбросов выбранного ключевого объекта

При добавлении через вкладку «Источники выбросов» необходимо нажать в левом боковом меню на данную вкладку, после чего откроется окно «Источники выбросов». В данном окне происходит управление источниками выбросов и отображение всех источников.  Добавление, удаление и редактирование происходит, как и в остальных разделах программы [2.3.1-2].

Рисунок 3.5 – Окно «Источники выбросов»

## 3.2.1.    Добавление исходных данных для источника выбросов

Для добавление исходных данных для источника выбросов необходимо нажать на название источника выбросов, после чего откроется окно для управление исходными данными. Все пункты данного окна аналогичны другим окнам управления [2.3.1-2].

Рисунок 3.6 – Окно «Исходные данные»

## 3.3.    Добавление расчета

Для добавления расчета необходимо нажать в левом боковом меню на вкладку «Расчет», после чего откроется окно «Расчет». В данном окне происходит управление расчетами и их отображение.  Добавление, удаление и редактирование происходит, как и в остальных разделах программы [2.3.1-2].

Рисунок 3.7 – Окно «Расчет»

## 3.4.    Добавление отчета

Для добавления расчета необходимо нажать в левом боковом меню на вкладку «Отчет», после чего откроется окно «Отчет». В данном окне происходит управление отчетами и их отображение.  Добавление, удаление и редактирование происходит, как и в остальных разделах программы [2.3.1-2].

Рисунок 3.8 – Окно «Отчет»

## 3.5.    Расчет выбросов ПГ от стационарного сжигания

Для расчета выбросов ПГ от стационарного сжигания необходимо выполнить следующие шаги:

- Создать источник выбросов во вкладке «Источники выбросов»;

- Заполнить исходные данные для созданного источника выбросов;

- Создать расчет во вкладке «Расчет»;

- Выполнить расчет.

Для этого необходимо перейти во вкладку «Источники выбросов» и создать источник выбросов. В поле «Наименование» ввести удобное название для данного источника, в поле «Тип справочника» в выпадающем меню выбрать «Выбросы от стационарного сжигания» и по необходимости указать ключевой объект.

Рисунок 3.10 – Создание стационарного источника выбросов

Далее нужно нажать на название созданного источника для заполнения исходных данных. В открывшемся окне необходимо создать исходные данные по аналогии [2.3.1-2]. В поле «Вид топлива» необходимо выбрать из выпадающего списка используемый вид топлива и в поле «Объем» ввести объем сожженного топлива.

Рисунок 3.11 – Добавление исходных данных

После чего необходимо перейти во вкладку «Расчет» и создать соответствующий расчет по аналогии [2.3.1-2]. В поле «Название» необходимо ввести удобное название расчета, в поле «Способ расчета» из выпадающего меню необходимо выбрать «Стационарное сжигание».

Рисунок 3.12 – Создание расчета для стационарного сжигания

Далее нужно нажать на название созданного расчет, где появится новое окно, в котором необходимо пройти через 3 шага: подготовка, источники выбросов, расчет.

Рисунок 3.13 – Шаг «Подготовка»

На шаге «Подготовка» необходимо проверить правильность названия и способа расчета. Затем на шаге «Источники выбросов» выбрать необходимые для данного расчета источники выбросов или при необходимости внести в них изменения нажав на кнопку с шестеренкой.

Рисунок 3.14 – Шаг «Источники выбросов»

Рисунок 3.15 – Шаг «Расчет»

После чего выполнить расчет и просмотреть результаты расчета. Также в данном окне отображается вся информация по данному расчету. Внизу отображается графическое отображение, с помощью которого можно производить аналитические выводы.

Рисунок 3.16 – Графическое отображение

Графическое отображение происходит по 4 видам:

- По типу выбросов;

- По источнику выбросов;

- По сжигаемому топливу;

- По удельному влиянию на глобальное потепление.

## 3.6.    Расчет выбросов ПГ от потребления электрической энергии

Для расчета выбросов ПГ от потребления электрической энергии необходимо выполнить следующие шаги:

- Создать источник выбросов во вкладке «Источники выбросов»;

- Заполнить исходные данные для созданного источника выбросов;

- Создать расчет во вкладке «Расчет»;

- Выполнить расчет.

Для этого необходимо перейти во вкладку «Источники выбросов» и создать источник выбросов. В поле «Наименование» ввести удобное название для данного источника, в поле «Тип справочника» в выпадающем меню выбрать «Выбросы от потребления электрической энергии» и по необходимости указать ключевой объект.

Рисунок 3.17 – Создание электрического источника выбросов

Далее нужно нажать на название созданного источника для заполнения исходных данных. В открывшемся окне необходимо создать исходные данные по аналогии [2.3.1-2]. В поле «Вид топлива» необходимо выбрать из выпадающего списка используемый вид топлива и в поле «Объем» ввести объем потребляемой электроэнергии.

Рисунок 3.18 – Добавление исходных данных

После чего необходимо перейти во вкладку «Расчет» и создать соответствующий расчет по аналогии [2.3.1-2]. В поле «Название» необходимо ввести удобное название расчета, в поле «Способ расчета» из выпадающего меню необходимо выбрать «Выбросы от потребления электрической энергии».

Рисунок 3.19 – Создание расчета для электрической энергии

Далее нужно нажать на название созданного расчет, где появится новое окно, в котором необходимо пройти через 3 шага: подготовка, источники выбросов, расчет.

Рисунок 3.20 – Шаг «Подготовка»

На шаге «Подготовка» необходимо проверить правильность названия и способа расчета. Затем на шаге «Источники выбросов» выбрать необходимые для данного расчета источники выбросов или при необходимости внести в них изменения нажав на кнопку с шестеренкой.

Рисунок 3.21 – Шаг «Источники выбросов»

Рисунок 3.22 – Шаг «Расчет»

После чего выполнить расчет и просмотреть результаты расчета. Также в данном окне отображается вся информация расчета по аналогии со стационарным [3.5].

## 3.7.    Расчет выбросов ПГ от потребления тепловой энергии

Для расчета выбросов ПГ от потребления тепловой энергии необходимо выполнить следующие шаги:

- Создать источник выбросов во вкладке «Источники выбросов»;

- Заполнить исходные данные для созданного источника выбросов;

- Создать расчет во вкладке «Расчет»;

- Выполнить расчет.

Для этого необходимо перейти во вкладку «Источники выбросов» и создать источник выбросов. В поле «Наименование» ввести удобное название для данного источника, в поле «Тип справочника» в выпадающем меню выбрать «Выбросы от потребления тепловой энергии» и по необходимости указать ключевой объект.

Рисунок 3.23 – Создание источника выбросов

Далее нужно нажать на название созданного источника для заполнения исходных данных. В открывшемся окне необходимо создать исходные данные по аналогии [2.3.1-2]. В поле «Вид топлива» необходимо выбрать из выпадающего списка используемый вид топлива и в поле «Объем» ввести объем потребляемой тепловой энергии.

Рисунок 3.24 – Добавление исходных данных

После чего необходимо перейти во вкладку «Расчет» и создать соответствующий расчет по аналогии [2.3.1-2]. В поле «Название» необходимо ввести удобное название расчета, в поле «Способ расчета» из выпадающего меню необходимо выбрать «Выбросы от потребления тепловой энергии».

Рисунок 3.25 – Создание расчета для тепловой энергии

Далее нужно нажать на название созданного расчет, где появится новое окно, в котором необходимо пройти через 3 шага: подготовка, источники выбросов, расчет.

Рисунок 3.26 – Шаг «Подготовка»

На шаге «Подготовка» необходимо проверить правильность названия и способа расчета. Затем на шаге «Источники выбросов» выбрать необходимые для данного расчета источники выбросов или при необходимости внести в них изменения нажав на кнопку с шестеренкой.

Рисунок 3.27 – Шаг «Источники выбросов»

Рисунок 3.28 – Шаг «Расчет»

После чего выполнить расчет и просмотреть результаты расчета. Также в данном окне отображается вся информация расчета по аналогии со стационарным [3.5].

## 3.8.    Расчет фугитивных выбросов ПГ

Для расчета фугитивных выбросов ПГ необходимо выполнить следующие шаги:

- Создать источник выбросов во вкладке «Источники выбросов»;

- Заполнить исходные данные для созданного источника выбросов;

- Создать расчет во вкладке «Расчет»;

- Выполнить расчет.

Для этого необходимо перейти во вкладку «Источники выбросов» и создать источник выбросов. В поле «Наименование» ввести удобное название для данного источника, в поле «Тип справочника» в выпадающем меню выбрать «Для расчета фугитивных выбросов» и по необходимости указать ключевой объект.

Рисунок 3.29 – Создание источника выбросов

Далее нужно нажать на название созданного источника для заполнения исходных данных. В открывшемся окне необходимо создать исходные данные по аналогии [2.3.1-2]. В поле «Вещество» необходимо выбрать из выпадающего списка используемый вид вещества, в поле «Объем метана» ввести объем выбрасываемого метана и в поле «Концентрация» указать концентрацию метановоздушной смеси.

Рисунок 3.30 – Добавление исходных данных

После чего необходимо перейти во вкладку «Расчет» и создать соответствующий расчет по аналогии [2.3.1-2]. В поле «Название» необходимо ввести удобное название расчета, в поле «Способ расчета» из выпадающего меню необходимо выбрать «Фугитивные выбросы».

Рисунок 3.31 – Создание расчета для фугитивных выбросов

Далее нужно нажать на название созданного расчет, где появится новое окно, в котором необходимо пройти через 3 шага: подготовка, источники выбросов, расчет.

Рисунок 3.32 – Шаг «Подготовка»

На шаге «Подготовка» необходимо проверить правильность названия и способа расчета. Затем на шаге «Источники выбросов» выбрать необходимые для данного расчета источники выбросов или при необходимости внести в них изменения нажав на кнопку с шестеренкой.

Рисунок 3.33 – Шаг «Источники выбросов»

Рисунок 3.34 – Шаг «Расчет»

После чего выполнить расчет и просмотреть результаты расчета. Также в данном окне отображается вся информация расчета по аналогии со стационарным [3.5].

## 3.9.    Расчет выбросов ПГ от мобильного сжигания

Для расчета выбросов ПГ от мобильного сжигания необходимо выполнить следующие шаги:

- Создать источник выбросов во вкладке «Источники выбросов»;

- Заполнить исходные данные для созданного источника выбросов;

- Создать расчет во вкладке «Расчет»;

- Выполнить расчет.

Для этого необходимо перейти во вкладку «Источники выбросов» и создать источник выбросов. В поле «Наименование» ввести удобное название для данного источника, в поле «Тип справочника» в выпадающем меню выбрать «Выбросы от мобильного сжигания» и по необходимости указать ключевой объект.

Рисунок 3.35 – Создание источника выбросов

Далее нужно нажать на название созданного источника для заполнения исходных данных. В открывшемся окне необходимо создать исходные данные по аналогии [2.3.1-2]. В поле «Вещество» необходимо выбрать из выпадающего списка используемый вид вещества, в поле «Объем» ввести объем используемого вещества.

Рисунок 3.36 – Добавление исходных данных

После чего необходимо перейти во вкладку «Расчет» и создать соответствующий расчет по аналогии [2.3.1-2]. В поле «Название» необходимо ввести удобное название расчета, в поле «Способ расчета» из выпадающего меню необходимо выбрать «Выбросы от транспорта».

Рисунок 3.37 – Создание расчета для транспорта

Далее нужно нажать на название созданного расчет, где появится новое окно, в котором необходимо пройти через 3 шага: подготовка, источники выбросов, расчет.

Рисунок 3.38 – Шаг «Подготовка»

На шаге «Подготовка» необходимо проверить правильность названия и способа расчета. Затем на шаге «Источники выбросов» выбрать необходимые для данного расчета источники выбросов или при необходимости внести в них изменения нажав на кнопку с шестеренкой.

Рисунок 3.39 – Шаг «Источники выбросов»

Рисунок 3.40 – Шаг «Расчет»

После чего выполнить расчет и просмотреть результаты расчета. Также в данном окне отображается вся информация расчета по аналогии со стационарным [3.5].

## 3.10.    Формирование отчета

Для этого необходимо перейти на вкладку «Отчет» и создать новый отчет по аналогии [2.3.1-2].

Рисунок 3.41 – Создание отчета

После создания отчета необходимо нажать на название созданного отчета и прейти к формированию, которое состоит из 4 этапов:

- Подготовка;

- Расчеты;

- Формирование;

- Отчет.

На этапе «Подготовка» необходимо проверить правильность названия отчета и изменить его в случае не соответствия.

Рисунок 3.42 – Этап «Подготовка»

На этапе «Расчеты» необходимо выбрать расчеты, которые будут отображаться в данном отчете. Далее по нажатия кнопки «Сформировать отчет» происходит загрузка всех данных и формирование этих данных в определенном порядке.

Рисунок 3.43 – Этап «Расчеты»

Рисунок 3.44 – Этап «Формирование»

Как отчет будет сформирован программа автоматически перейдет на этап «Отчет», где будут отображаться все выбросы по виду выбросов, а также все расчеты, которые были выбраны на этапе «Расчеты».

Рисунок 3.45 – Этап «Отчет»

В данном окне отображается вся информация по выбранным расчетам при формировании отчета, также данную информация можно экспортировать в формат xlsx.

Для этого необходимо нажать на кнопку «Сформировать отчет», после чего откроется новое окно, в котором необходимо выбрать место, куда сохранить отчет и ввести название данного отчета по умолчания имя отчета «новый_отчет.xlsx».

Также здесь можно переоформить данный отчет, для этого необходимо нажать кнопку «Сбросить и переформировать», после чего пройти все этапы заново.

Рисунок 3.46 – Окно экспорта отчета

## 3.11.    Формирование отчета сразу в xlsx

Для этого необходимо перейти на вкладку «Отчет» и нажать кнопку «Сформировать отчет по секторам». После чего необходимо пройти 2 этапа:

- Выбор расчетов;

- Отчет.

На этапе «Выбор расчетов» необходимо выбрать расчеты, которые будут отображаться в данном отчете. На этапе «Отчет» отображается вся информация по выбранным расчетам при формировании отчета.

Для дальнейшего экспорта, если все верно, необходимо нажать на кнопку «Сохранить отчет», после чего откроется новое окно, в котором необходимо выбрать место, куда сохранить отчет и ввести название данного отчета по умолчания имя отчета «новый_отчет.xlsx».

Рисунок 3.47 – Этап «Выбор расчетов»

Рисунок 3.48 – Этап «Отчет»

Рисунок 3.49 – Окно экспорта отчета

## 3.12.    Формирование кадастра

Для этого необходимо во вкладке «Отчет» нажать на кнопку «Сформировать кадастр», после чего откроется новое окно, в котором отображается основная структура кадастра.

Рисунок 3.50 – Окно формирование кадастра

Для заполнения значений необходимо нажать на кнопку с шестеренкой .  В открывшемся окне «Редактировать» можно ввести данные в ручную, а также получить данные из расчетов для этого необходимо нажать на кнопку «Получить значения из расчетов».

Рисунок 3.51 – Окно «Редактировать»

После чего откроется новое окно «Выбор расчетов», где необходимо выбрать расчеты, которые будут отображаться в кадастре.

Рисунок 3.52 – Окно «Выбор расчетов»

## 3.13.    Анализ данных

Чтобы просмотреть графики во вкладке «Анализ данных» необходимо, чтобы было сформировано как минимум 2 отчета. В данном окне можно наглядно сравнивать выбросы парниковых газов, сформированные в отчетах.

Рисунок 3.53 – Окно «Анализ данных»

## 3.14.    Справочники

Данная вкладка создана для ознакомления пользователя с расчетными коэффициентами из методических рекомендаций.

Рисунок 3.54 – Окно «Справочники»

Рисунок 3.55 – Окно с отображением коэффициентов

## 3.15.    Правое боковое меню

Правое боковое меню хранит в себе вспомогательные инструменты «Калькулятор» и «Конвертер». Чтобы раскрыть боковое меню необходимо нажать на кнопку  в правом нижнем углу.

Чтобы воспользоваться калькулятором необходимо нажать на соответствующую кнопку в раскрытом меню или на кнопку  в скрытом меню.

Рисунок 3.56 – Правое боковое меню

Чтобы воспользоваться конвертером необходимо нажать на соответствующую кнопку в раскрытом меню или на кнопку  в скрытом меню. Конвертер позволяет переводить между собой единицы измерения. Для это необходимо ввести количество или объем продукта выбрать справа из выпадающего списка используемые единицы измерения, а снизу выбрать из выпадающего списка желаемые единицы измерения.

Рисунок 3.57 – Конвертер

# 4. Модуль «Дегазационная сеть»

Представляет из себя модуль, в котором происходит расчет и анализ дебита метановоздушной смеси при использовании дегазационной сети. Также с помощью данного модуля можно подобрать

Чтобы начать с данным модулем необходимо добавить новый проект [2.4] и нажать на название добавленного проекта. После чего откроется модуль «Дегазационная сеть».

## 4.1.    Графический редактор дегазационной сети

В данном окне отображается схемотичное представление дегазационной сети созданное пользователем.

Рисунок 4.1 – Графический редактор дегазационной сети

Далее графический редактор позволяет создавать дегазационную сеть с такими основными элементами как, трубы, насосы, скважины, а также проводить расчет параметров моделируемых дегазационных сетей на основе патента №2406826.

Для редактирования доступны иконки со следующими возможностями:

– добавить скважину;

– добавить трубопровод;

– добавить узел;

– добавить насос.

Для добавления скважины в общую сеть дегазационного трубопровода необходимо нажать на кнопку  и нажать на рабочую область, далее в всплывающем окне необходимо ввести ее технические характеристики: «Номер скважины», «Начальный дебит метановоздушной смеси, Q, м3/мин.», «Концентрация начального дебита, %», «Длина обсадной колонны, lтр, м», «Внутренний диаметр обсадной колонны, d, м».

Рисунок 4.2 – Окно «Технические характеристики скважины»

Для добавления узла, соединяющего скважины, в общую сеть дегазационного трубопровода необходимо нажать на кнопку  и нажать на рабочую область, далее в всплывающем окне необходимо ввести его технические характеристики: «Название узла», «Длина обсадной колонны, lтр, м», «Внутренний диаметр обсадной колонны, d, м».

Рисунок 4.3 – Окно «Технические характеристики скважины»

Для добавления трубопровода в общую сеть дегазационного трубопровода необходимо нажать на кнопку  и нажать на рабочую область, далее в всплывающем окне необходимо ввести ее технические характеристики: «Название трубопровода», «Длина трубопровода, lтр, м», «Скважина/узел из которой выходит трубопровод», «Скважина/узел в которую входит трубопровод».

Также можно соединить необходимые скважины и узлы в самой графической области наведя курсор на объект после чего появится точка над объектом необходимо навести курсов на данную точку и зажав правую кнопку мыши провести трубопровод к нужному объекту. Далее необходимо нажать на трубопровод и нажать на кнопку редактирования . После чего откроется окно «Технические характеристики трубопровода».

Важно понимать, что соединять нужно скважины только с узлами и в строгом порядке от дальних скважин к ближним к насосу.

Рисунок 4.4 – Окно «Технические характеристики трубопровода»

Рисунок 4.5 – Создание трубопровода

Для добавления насоса в общую сеть дегазационного трубопровода необходимо нажать на кнопку  и нажать на рабочую область, далее в всплывающем окне необходимо ввести ее технические характеристики: «Наименовние насоса».  После чего для удобства необходимо соединить его с последним узлом трубопроводом.

После чего расчет произойдет в автоматическом режиме, если по какой-то причине этого не произошло, возможен ручной запуск расчета для этого необходимо нажать на кнопку «Сделать расчет».

Рисунок 4.6 – Окно «Добавление насоса»

Расчетом дегазационного трубопровода определяются основные параметры его ветвей, включая: дебит дегазационной системы; концентрация метана в метановоздушной смеси; разряжение на участках трубопровода и арматуры; выбор дегазационных насосов для подачи метановоздушной смеси. Подготовка схемы для определения параметров дегазационной сети осуществляется с учетом плана развития горных работ для периода наивысшей нагрузки на горные выработки.

В редакторе отображаются трубы, узлы, насосы и скважины. При работе с редактором предусмотрены интерактивные инструмент, с помощью которого можно выделять отдельные объекты, редактировать их, переносить, удалять/добавлять, изменять свойства.  В редакторе отображаются параметры и результирующие значения элементом.

Чтобы удалить объект со схемы необходимо нажать сам объект после чего нажать на кнопку   объект будет удален безвозвратно.

Также в данном модуле имеется табличное представление созданной дегазационной сети. Чтобы просмотреть табличное представление необходимо нажать на кнопку .

Рисунок 4.7 – Табличное представление дегазационной сети